Metodyka ewidencjonowania głównych efektów ekologicznych

Zestawienie kart efektów ekologicznych, opracowanych w ramach realizacji zadania 4B-1 „Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”

Warszawa październik 2013 r.

Spis treści

1.	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków	3

2.	Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej	5

3.	Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć	7

4.	Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	9

5.	Ograniczenie masy składowanych odpadów	11

6.	Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2)	13

7.	Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenków azotu (NOx)	16

8.	Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłu	20

9.	Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku siarki (SO2)	24

10.	Przepustowość urządzeń/obiektów  poddanych modernizacji	28

## Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Nazwa efektu

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Jednostka miary

RLM RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) – przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę.

Definicja

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej i określa wyrażoną w RLM wielkość ładunku zanieczyszczeń poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, pochodzącego od nowych użytkowników oraz użytkowników obecnych w przypadku, gdy byli oni dotychczas obsługiwani przez system niedotrzymujący standardów określonych w Dyrektywie.

Wzór/sposób liczenia

Przy obliczaniu wskaźnika efektu powinno się brać pod uwagę sumaryczny ładunek pochodzący: od stałych mieszkańców; od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych); ze ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej), które są odprowadzane do systemów kanalizacji sanitarnej lub do komunalnej oczyszczalni ścieków; od wszystkich pozostałych ścieków komunalnych, które są doprowadzane do systemów kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że 1 mieszkaniec = 1RLM, dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM, natomiast ładunek zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych (w tym użyteczności publicznej) należy przeliczać zgodnie z definicją RLM i podawać w jednostkach miary. W przypadku obiektów użyteczności publicznej, które obecnie korzystają ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, jednakże nie posiadają urządzeń do oczyszczania ścieków możliwe jest wyliczenie liczby osób na podstawie obecnego zużycia wody w stosunku do średniego jej zużycia przez mieszkańca na danym terenie. W analizach powinny zostać uwzględnione tylko te obiekty użyteczności publicznej, dla których możliwe jest udokumentowanie ponoszenia określonych opłat za wodę.

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć jakie wchodzą w zakres miernika

1. Budowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. 2. Budowa, rozbudowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. 3. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 4. Budowa podłączeń do zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

## Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej

Nazwa efektu

Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej

Jednostka miary

Osoby

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej, których celem jest zapewnienie lub podniesienie stopnia ochrony ludności przed zagrożeniem powodziowym.

Wzór/sposób liczenia

Wielkość efektu wyliczana jest jako liczba osób znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, a potencjalnie zagrożonych zalaniem w sytuacji wystąpienia stanów powodziowych wód na danym cieku. Wyliczany jest na podstawie własnych baz danych beneficjentów (RZGW), dostarczających informacji nt. zasięgu zdarzeń powodziowych na danych ciekach. Po wykonaniu mapy obszarów zalewowych (projekt: Informatyczny System Osłony Kraju "ISOK"), zasięg powodzi przy określonym stanie wody (można przyjmować różne wielkości fali powodziowej) będzie wyliczany przy pomocy niniejszych map. Do określenia wielkości wskaźnika bierze się pod uwagę liczbę osób: na stałe zamieszkujących dany obszar zalewowy, korzystających z domków letniskowych lub działek rekreacyjnych na danym obszarze zalewowym.

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych, Inne inwestycje realizowane w ramach gospodarki wodnej.

## Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć

Nazwa efektu

Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć

Jednostka miary

szt.

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, w celu ochrony gatunków, których zagrożenie (w skali światowej, krajowej bądź regionalnej) zostało potwierdzone przez umieszczenie tych gatunków w oficjalnych opracowaniach o charakterze czerwonej księgi lub czerwonej listy zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną, jest on odpowiednikiem projektowanego wskaźnika ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych MRR 2014-2020: Liczba gatunków objętych kompleksowymi działaniami ochronnymi

Wzór/sposób liczenia

Wielkość efektu wyliczana jest jako liczba gatunków oficjalnie uznanych za zagrożone, objętych bezpośrednimi działaniami służącymi zachowaniu tych gatunków. Nie określa się wskaźnika dla przedsięwzięć, których zasięg oddziaływania może obejmować stanowiska zagrożonych gatunków, w przypadku, gdy realizowane w ich ramach działania nie są bezpośrednio ukierunkowane na ochronę tych gatunków. Jeżeli więcej niż jedno przedsięwzięcie dotyczy ochrony tego samego gatunku, wskaźnik z poszczególnych przedsięwzięć nie podlega sumowaniu. W tym celu niezbędne jest stworzenie wspólnej bazy danych dla całego systemu funduszy z listą nazw gatunków do wyboru, co umożliwi podsumowywanie efektów w skali kraju oraz wyeliminuje odmienność nazw używanych przez poszczególne fundusze.

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Ochrona, restytucja i reintrodukcja gatunków, Ochrona ex situ zagrożonych gatunków, Opracowanie krajowych programów ochrony gatunków, Monitoring w zakresie stanu populacji, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań,

## Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów

Nazwa efektu

Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów

Jednostka miary

ha

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, które mogą być realizowane zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi i umożliwiają poprawę stanu zachowania oraz ochrony gatunków, siedlisk lub ekosystemów, istotnych dla bioróżnorodności i zapewniania usług ekosystemowych. Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną, jest on odpowiednikiem oficjalnego wskaźnika Komisji Europejskiej z listy wskaźników wspólnych dla perspektywy 2014-2020 (Common Indicators): Powierzchnia siedlisk wspierana w celu uzyskania lepszego statusu ochrony.

Wzór/sposób liczenia

Wielkość efektu wyliczana jest jako suma zasięgów powierzchniowych oddziaływania przedsięwzięć realizowanych w celu przywrócenia lub zapewnienia ochrony właściwego stanu ekosystemów. Przy wyliczaniu wielkości wskaźnika bierze się pod uwagę m.in. powierzchnię: wykupionych gruntów, objętą zabiegami ochrony czynnej, dla której usunięto bądź ograniczono zagrożenia (np. ppoż.), itp., przy czym nakładające się oddziaływania cząstkowych zadań jednego przedsięwzięcia, dotyczących tej samej powierzchni nie podlegają sumowaniu.

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków. Renaturyzacja siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka. Wykup gruntów na cele przyrodnicze. Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo. Ochrona ekosystemów przed zagrożeniami ze strony czynników biotycznych (np. gradacje szkodników, gatunki inwazyjne) i abiotycznych (np. pożary). Wsparcie usług ekosystemowych. Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów.

## Ograniczenie masy składowanych odpadów

Nazwa efektu

Ograniczenie masy składowanych odpadów

Jednostka miary

Mg/rok

Definicja

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, mających na celu ograniczenie masy składowanych odpadów. Poprzez ograniczenie masy składowanych odpadów rozumie się: różnicę pomiędzy masą odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji, a masą odpadów wytwarzanych w niniejszej instalacji i przekazywanych na składowisko (dotyczy odpadów poddanych na składowisku zarówno procesom unieszkodliwienia jak i odzysku), lub masę odpadów zebranych selektywnie i przekazanych do procesów odzysku (dla przedsięwzięć polegających na wsparciu selektywnego zbierania odpadów).

Wzór/sposób liczenia

Wielkość efektu wylicza się zgodnie z regułą podaną powyżej w definicji. Przy obliczaniu wielkości wskaźnika bierze się pod uwagę, że: masa odpadów przyjmowanych i przetwarzanych oraz masa odpadów wytwarzanych (dla poszczególnych przedsięwzięć) powinny być zgodne z prowadzoną ewidencją odpadów oraz składanymi do właściwego marszałka województwa rocznymi sprawozdaniami o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, jako ograniczanie masy składowanych odpadów nie traktuje się wykorzystania odpadów na składowisku jako instalacji w procesach odzysku, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, należy wyłączyć masę odpadów poddanych procesom odzysku na instalacjach – składowiskach odpadów.

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji przetwarzania odpadów, Rozwój infrastruktury wspierającej selektywne zbieranie odpadów.

## Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2)

Nazwa efektu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2)

Jednostka miary

Mg/rok

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery i zapobieganiu zmianom klimatu i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych, wyrażoną w ekwiwalencie CO2,. Przez zredukowaną emisję dwutlenku węgla (CO2) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości zużycie energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych. Przez unikniętą emisję dwutlenku węgla (CO2) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku: budowy nowego źródła energii (emisji CO2) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za scenariusz odniesienia (baseline) należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową), budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Wzór/sposób liczenia

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2) należy: określić zużycie energii chemicznej zawartej w spalonym paliwie (przed i po zrealizowaniu przedsięwzięcia), stosując do tego celu wartości opałowe paliw (WO) (w MJ/kg) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku xxxx do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok xxxx”; obliczyć emisję (przed i po zrealizowaniu przedsięwzięcia), stosując do tego wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku xxxx do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok xxxx”; emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie zasadami Wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy; w przypadku projektów związanych z wprowadzaniem energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) lub ograniczeniem zużycia energii elektrycznej z KSE, dla potrzeb obliczenia wielkości redukcji lub uniknięcia redukcji emisji dwutlenku węgla należy stosować „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce” zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Ostatnio opublikowany wskaźnik (czerwiec, 2011) wynosi: 0,812 MgCO2/MWh; Dla potrzeb określenia ekwiwalentu CO2 związanego z emisją metanu (CH4) należy stosować współczynnik ocieplenia – Global Warming Potential (GWP) według metody IPCC) wynoszący 23,0.

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie lub hipotetyczne zmniejszenie zużycia energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych. Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie niekontrolowanej emisji metanu (CH4) do atmosfery.

## Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenków azotu (NOx)

| Nazwa efektu |
| --- |
| Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenków azotu (NOx) |
| Jednostka miary |
| Mg/rok |
| Definicja/opis |
| Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji tlenków azotu (NOx). Przez zredukowaną emisję tlenków azotu (NOx) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji tlenków azotu oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji tlenków azotu. Przez unikniętą emisję tlenków azotu (NOx) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku: budowy nowego źródła energii (emisji NOx) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za scenariusz odniesienia (baseline) należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową), budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii, do którego przyłączony jest/zostanie budynek). |
| Wzór/sposób liczenia |
| Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji). W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji pyłu) należy stosować poniższy wzór: gdzie: E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg] B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3] W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności: gdzie: E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg] E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg] η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%] Wskaźniki emisji tlenków azotu „W” proponowane do stosowania: Tab. 1. Dla węgla kamiennego Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 NOx kg/Mg 4 4 4 1 1,5 1 1,5 1 1,5 Tab.2. Dla koksu Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NOx kg/Mg nie oblicza się nie oblicza się nie oblicza się 1,5 2 1,5 2 1,5 2 Tab.3. Dla paliw ciekłych Substancja Jednostka Olej opałowy Olej napędowy Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW | Wydajność cieplna 5,5 MW 1 2 3 4 5 6 NOx kg/m3 6,5 5 5 5 Tab.4. Dla gazu ziemnego wysokometanowego Substancja Jednostka Gaz ziemny Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW Wydajność cieplna 1,4 - 5,5 MW Wydajność cieplna 1,4 MW 1 2 3 4 5 6 NOx kg/106m3 4800 – palnik pionowy 7500 – palnik poziomy 3700 1920 1280 Tab.5. Dla drewna Substancja Jednostka Ruszt stały Ruszt mechaniczny Wydajność cieplna 1,0 MW Wydajność cieplna 1 - 5,5 MW Wydajność cieplna 5,0 MW 1 2 3 4 5 NOx g/Mg 1000 950 800 |
| Źródło danych |
| Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów. |
| Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem |
| Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie zużycia lub zamianę paliwa na mniej emisyjne; Przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji tlenków azotu. |

## Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłu

Nazwa efektu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłu

Jednostka miary

Mg/rok

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji pyłu. Przez zredukowaną emisję pyłu należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji pyłu oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji pyłu. Przez unikniętą emisję pyłu należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku: budowy nowego źródła energii (emisji pyłu) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za scenariusz odniesienia (baseline) należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową), budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależne od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Wzór/sposób liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji). W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji pyłu) należy stosować poniższy wzór: gdzie: E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg] B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3] W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności: gdzie: E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg] E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg] η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%] k – zawartość części palnych w pyle [%] Wskaźniki emisji pyłu „W” proponowane do stosowania: Tab. 1. Dla węgla kamiennego Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pył kg/Mg 3 X A 2,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A gdzie: A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%] Tab.2. Dla koksu Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pył kg/Mg nie oblicza się nie oblicza się nie oblicza się 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A gdzie: A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%] Tab.3. Dla paliw ciekłych Substancja Jednostka Olej opałowy Olej napędowy Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW Wydajność cieplna 5,5 MW 1 2 3 4 5 6 pył kg/m3 1 2,75 1,8 1 Tab.4. Dla gazu ziemnego wysokometanowego Substancja Jednostka Gaz ziemny Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW Wydajność cieplna 1,4 - 5,5 MW Wydajność cieplna 1,4 MW 1 2 3 4 5 6 pył kg/106m3 12 14,5 14,5 15 Tab.5. Dla drewna Substancja Jednostka Ruszt stały Ruszt mechaniczny Wydajność cieplna 1,0 MW Wydajność cieplna 1 - 5,5 MW Wydajność cieplna 5,0 MW 1 2 3 4 5 pył g/Mg 1500 X A 1500 X A 2500 X A gdzie: A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%]

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie zużycia lub zamianę paliwa na mniej emisyjne; Przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji pyłu.

,

## Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku siarki (SO2)

Nazwa efektu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku siarki (SO2)

Jednostka miary

Mg/rok

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i pomocą określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji dwutlenku siarki (SO2). Przez zredukowaną emisję dwutlenku siarki (SO2) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji SO2 oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji SO2. Przez unikniętą emisję dwutlenku siarki (SO2) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku: budowy nowego źródła energii (emisji SO2) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za scenariusz odniesienia (baseline) należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową), budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Wzór/sposób liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa takich jak: wartość opałowa, zawartość siarki oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji). W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji dwutlenku siarki (SO2) należy stosować poniższy wzór: gdzie: E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg] B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3] W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności: gdzie: E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg] E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg] η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%] Wskaźniki emisji dwutlenku siarki „W” proponowane do stosowania: Tab. 1. Dla węgla kamiennego Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SO2 kg/Mg 17 x s 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s gdzie: s – zawartość siarki całkowitej w spalanym paliwie w procentach [%] Tab.2. Dla koksu Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SO2 kg/Mg nie oblicza się nie oblicza się nie oblicza się 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s 16 x s gdzie: s – zawartość siarki całkowitej w spalanym paliwie w procentach [%] Tab.3. Dla paliw ciekłych Substancja Jednostka Olej opałowy Olej napędowy Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW Wydajność cieplna 5,5 MW 1 2 3 4 5 6 SO2 kg/m3 19 x s 19 x s 19 x s 19 x s gdzie: s – zawartość siarki całkowitej w spalanym paliwie w procentach [%] Tab.4. Dla gazu ziemnego wysokometanowego Substancja Jednostka Gaz ziemny Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW Wydajność cieplna 1,4 - 5,5 MW Wydajność cieplna 1,4 MW 1 2 3 4 5 6 SO2 kg/106m3 2 x s 2 x s 2 x s 2 x s gdzie: s – zawartość siarki w gazie w mg/m Tab.5. Dla drewna Substancja Jednostka Ruszt stały Ruszt mechaniczny Wydajność cieplna 1,0 MW Wydajność cieplna 1 - 5,5 MW Wydajność cieplna 5,0 MW 1 2 3 4 5 SO2 g/Mg 110 110 20

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie zużycia lub zamianę paliwa na mniej emisyjne. Przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji dwutlenku siarki (SO2).

## Przepustowość urządzeń/obiektów  poddanych modernizacji

Nazwa efektu

Przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji

Jednostka miary

RLM RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) – przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę.

Definicja

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony wód polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków i/lub modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych i określa on wyrażoną w RLM wielkość ładunku zanieczyszczeń transportowanego i poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG za pomocą tych urządzeń/obiektów.

Wzór/sposób liczenia

Przy obliczaniu wskaźnika efektu dla przedsięwzięć obejmujących modernizację zbiorczych systemów kanalizacyjnych należy brać pod uwagę ładunek RLM podłączony do modernizowanego odcinka kanalizacji, dla pozostałych urządzeń/obiektów – ich przepustowość po modernizacji wyrażoną w RLM.

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć jakie wchodzą w zakres miernika

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 2. Modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej.

Wskazówki mające na celu ujednolicenie podejścia do sposobu określania wielkości wskaźnika

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM]

Definicja: Wskaźnik wyraża rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej i określa wyrażoną w RLM wielkość ładunku zanieczyszczeń poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, pochodzącego od nowych użytkowników oraz użytkowników obecnych w przypadku, gdy byli  oni dotychczas obsługiwani przez system niedotrzymujący standardów określonych w Dyrektywie.

Wartości wskaźnika określane są na etapie:

- zawierania umowy – wskaźnik planowany , oraz

- po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i osiągnięciu efektu ekologicznego – wskaźnik osiągnięty.

Przy obliczaniu wskaźnika efektu powinno się brać pod uwagę sumaryczny ładunek pochodzący:

- od stałych mieszkańców;

- od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych);

- ze ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej), które są odprowadzane do systemów kanalizacji sanitarnej lub do komunalnej oczyszczalni ścieków;

- od wszystkich pozostałych ścieków komunalnych, które są doprowadzane do systemów kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.

Dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że 1 mieszkaniec = 1RLM, dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM, natomiast ładunek zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych (w tym użyteczności publicznej) należy przeliczać zgodnie z definicją RLM i podawać w jednostkach miary (przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę).

W przypadku obiektów użyteczności publicznej, które obecnie korzystają ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, jednakże nie posiadają urządzeń do oczyszczania ścieków możliwe jest wyliczenie liczby osób na podstawie obecnego zużycia wody w stosunku do średniego jej zużycia przez mieszkańca na danym terenie. W analizach powinny zostać uwzględnione tylko te obiekty użyteczności publicznej, dla których możliwe jest udokumentowanie ponoszenia określonych opłat za wodę.

Przykłady określania wartości wskaźnika w zależności od zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz rodzaju i wielkości uzyskiwanych efektów:

- Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej oczyszczalni ścieków o wydajności projektowej 11 000 RLM. Oczyszczalnia znajduje się na terenie aglomeracji o wielkości  9 000 RLM, 8 000 RLM jest obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną:

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 11 000 RLM i nie będą przyjmowane ścieki dowożone,

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 8 000 RLM i nie będą przyjmowane ścieki dowożone,

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 8 000 RLM i będą przyjmowane ścieki dowożone o ładunku zanieczyszczeń 500 RLM.

Wartości wskaźnika w poszczególnych przypadkach:

- 11 000 RLM

- 8 000 RLM

- 8 500 RLM

- Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę/modernizację istniejącej  oczyszczalni ścieków 
i zwiększenie jej wydajności nominalnej z obecnych 20 000 RLM do 25 000 RLM. Oczyszczalnia znajduje się na terenie aglomeracji o wielkości  22 000 RLM, 21 000 RLM jest obsługiwanych przez siec kanalizacyjną. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki od 19 000 RLM, 2 000 RLM podłączonych do sieci jest obsługiwanych przez inne oczyszczalnie:

  - do oczyszczalni dopływają ścieki w ilości 19 000 RLM i nie są przyjmowane ścieki dowożone, 2 000 RLM podłączonych do sieci jest obsługiwanych przez inne oczyszczalnie,  po realizacji inwestycji nie nastąpi zmiana tych ilości,

  - po realizacji inwestycji do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 19 000 RLM bez zmian, ale dodatkowo  będą przyjmowane ścieki dowożone o ładunku zanieczyszczeń 2 000 RLM,

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 21 000 RLM i nie będą przyjmowane dodatkowe ścieki dowożone (2 000 RLM obsługiwane przez inne oczyszczalni zostanie skierowane na tę oczyszczalnię),

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 21 000 RLM (2 000 RLM obsługiwane przez inne oczyszczalnie zostanie skierowane na tę oczyszczalnię) i będą przyjmowane dodatkowe ścieki dowożone w ilości 3 000 RLM.

Wartości wskaźnika w poszczególnych przypadkach:

- 0 RLM

- 2 000 RLM

    - 2 000 RLM, ale tylko w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do których dotychczas były odprowadzane te ścieki miały niższy stopień oczyszczania niż oczyszczalnia, do której są teraz odprowadzane,

    - 0 RLM w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do których dotychczas były odprowadzane te ścieki miały ten sam  stopień oczyszczania co oczyszczalnia, do której są teraz odprowadzane,

- 5 000 RLM (2 000 RLM + 3 000 RLM) ale tylko w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do których dotychczas były odprowadzane te ścieki miały niższy stopień oczyszczania niż oczyszczalnia, do której są teraz odprowadzane,

- 3 000 RLM, czyli ładunek od dodatkowych ścieków dowożonych, w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do których dotychczas były odprowadzane ścieki z sieci kanalizacyjnej o 2 000 RLM, miały ten sam  stopień oczyszczania co oczyszczalnia,

- Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę/modernizację istniejącej  oczyszczalni ścieków, ale w wyniku przedsięwzięcia nie następuje zwiększenie wydajności tej oczyszczalni (np. realizowana jest tylko cześć osadowa oczyszczalni). Oczyszczalnia ma nominalną wydajność 25 000 RLM, do oczyszczalni dopływają ścieki w ilości 22 000 RLM.

Wartość wskaźnika - 0 RLM.

- W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków o nominalnej wydajności  
15 000 RLM, w celu dostosowania jakości oczyszczonych ścieków do wymogów Dyrektywy 91/271/EWG:

  - Do oczyszczalni dopływają ścieki w ilości 12 000 RLM, i nie są przyjmowane ścieki dowożone,

  - Do oczyszczalni dopływają ścieki w ilości 12 000 RLM, i są przyjmowane ścieki dowożone w ilości 1 000 RLM.

Wartości wskaźnika w poszczególnych przypadkach:

- 12 000 RLM

- 13 000 RLM

- Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę zbiorczego systemu kanalizacji  sanitarnej i umożliwienie podłączenia 2 000 RLM (wskaźnik planowany):

  - W wyniku realizacji przedsięwzięcia podłączyło się 1 500 RLM,

  - W wyniku realizacji przedsięwzięcia podłączyło się 2 000 RLM,

  - W wyniku realizacji przedsięwzięcia podłączyło się 2 200 RLM.

Wartości wskaźnika osiągniętego w poszczególnych przypadkach:

- 1 500 RLM,

- 2 000 RLM,

- 2 200 RLM.

- Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę/modernizację istniejącej  oczyszczalni ścieków i zwiększenie jej wydajności nominalnej z obecnych 20 000 RLM do 25 000 RLM. Ponadto następuje rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i zostaje planowane jest podłączenie 1 000 RLM. Obecnie  20 000 RLM jest obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną:

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 20 000 RLM i nie będą przyjmowane ścieki dowożone, dodatkowe 1 000 RLM zostanie podłączone i również będzie dopływało do oczyszczalni,

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 20 000 RLM i nie będą przyjmowane ścieki dowożone, dodatkowe 300 RLM zostanie podłączone i również będzie dopływało do oczyszczalni, natomiast 200 będzie to umożliwione, ale nie będzie podłączone,

  - do oczyszczalni będą dopływały ścieki w ilości 20 000 RLM, 500 dodatkowych zostanie podłączonych i będzie dopływało na oczyszczalnię oraz będą przyjmowane dodatkowe ścieki dowożone w ilości 3 000 RLM.

Wartości wskaźnika osiągniętego w poszczególnych przypadkach:

- 1 000 RLM,

- 300 RLM,

- 3 500 RLM.

- Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę/modernizację istniejącej  oczyszczalni ścieków, ale w wyniku przedsięwzięcia nie następuje zwiększenie wydajności tej oczyszczalni (np. realizowana jest tylko część osadowa oczyszczalni). Oczyszczalnia ma nominalną wydajność 25 000 RLM, do oczyszczalni dopływają ścieki w ilości 22 000 RLM. Ponadto następuje rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która umożliwić ma (wskaźnik planowany) podłączenie kolejnych 500 RLM:

  - Podłączyło się 500 RLM,

  - Podłączyło się 300 RLM, pozostałe 200 RLM podłączy się później.

Wartości wskaźnika osiągniętego w poszczególnych przypadkach:

- 500 RLM,

- 300 RLM.

- Przedsięwzięcie obejmuje modernizację sieci kanalizacyjnej, która obsługuje 2 000 RLM:

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie następuje zmiana ilości obsługiwanych RLM  i wynosi  2 000 RLM,

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia, oprócz dotychczas obsługiwanych 2 000 RLM zostaje podłączonych kolejne 500 RLM.

Wartości wskaźnika:

- 0 RLM,

- 500 RLM.

- Przedsięwzięcie obejmuje modernizację zbiorczego systemu kanalizacji  sanitarnej, która obsługuje 2 000 RLM.  Modernizacja ta polega na przełączeniu tej sieci do oczyszczalni ścieków, która ma wyższy stopień oczyszczania ścieków, niż oczyszczalnia, do której te ścieki były odprowadzane dotychczas (np. likwidacja małej osiedlowej oczyszczalni i skierowanie ścieków do centralnej oczyszczalni).

Wartości wskaźnika - 2 000 RLM.

- Przedsięwzięcie obejmuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które obsłużą 2 000 RLM (wskaźnik planowany):

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia 2 000 RLM jest obsługiwanych przez PBOŚ,

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia 1 800 RLM jest obsługiwanych przez PBOŚ.

Wartości wskaźnika osiągniętego:

- 2 000 RLM,

- 1 800 RLM.

- Przedsięwzięcie obejmuje budowę podłączeń do zbiorczych systemów kanalizacyjnych dla 2000 RLM:

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia 2 000 RLM zostanie podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia 1 800 RLM zostanie podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- W wyniku realizacji przedsięwzięcia 2 000 RLM zostanie podłączonych do budowanej  sieci kanalizacyjnej.

Wartości wskaźnika:

- 2 000 RLM,

- 1 800 RLM,

- 0 RLM (wskaźnik zostanie ujęty w umowie dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej).

# Footnotes

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji (Dz.U. nr 176 z 2011 roku, poz. nr 1052).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2003 roku, poz 690 z późn. zmianami)

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji (Dz.U. nr 176 z 2011 roku, poz. nr 1052).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2003 roku, poz 690 z późn. zmianami)

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji (Dz.U. nr 176 z 2011 roku, poz. nr 1052).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2003 roku, poz 690 z późn. zmianami)

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji (Dz.U. nr 176 z 2011 roku, poz. nr 1052).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2003 roku, poz 690 z późn. zmianami)