WFOŚ.OA/251/1/13                                                                                                Załącznik nr 1 do SIWZ

...........................................................

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana
           pełna nazwa Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Komputer stacjonarny szt. 9 o parametrach

  - Procesor min. czterordzeniowy o w teście PassMark - CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) wykazujący wynik min. 6600

  - Obudowa miniwieża

  - Zintegrowana karta graficzna HD

  - Zintegrowana karta dźwiękowa HD

  - Zintegrowana karta sieciowa Ethernet RJ-45 Gigabit

  - Min. 4GB pamięci RAM DDR3

  - Dysk twardy o pojemności min. 500GB

  - Nagrywarka DVD z możliwością nagrywania płyt dwuwarstwowych

  - Porty: USB 3.0 – min 2 szt, USB 2.0 – min. 4 szt.; min. 2 USB dostępne z przodu obudowy,

  - Min. 1 gniazdo PCIe x16, min. 1 gniazdo PCIe x1

  - złącza wideo: DVI-I  – 1 szt., DVI-D – 1 szt., zgodne z zaoferowanym monitorem

  - wejście audio - 1 szt., wyjście głośników – 1 szt., z przodu obudowy: wejście mikrofonu – 1szt., wyjście słuchawek – 1 szt.

  - Zainstalowany w obudowie czytnik kart pamięci minimum w standardach: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick, XD

  - Mysz optyczna USB z podkładką mającą podpórkę pod nadgarstek w ciemnym kolorze, klawiatura USB (oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie) z dołączoną podkładką ergonomiczną pod nadgarstki w ciemnym kolorze

  - Zasilacz min. 300W

  - Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznie, faksem, mailem, w przypadku braku możliwości naprawy podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach. 
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji pozostają one u zamawiającego. 
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001:2000. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z tą normą.

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

  - Oprogramowanie do obsługi nagrywarki, odtwarzacza DVD w języku polskim

  - MS Windows 8 Pro 64-bit PL z możliwością downgrade do MS Windows 7 Professional 64-bit PL

  - MS Office 2010 Professional PL

  - Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej

  - Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, deklarację zgodności CE

- Monitor LCD szt. 9 o parametrach:

  - Przekątna min. 21”

  - Proporcje ekranu 16:9

  - Wbudowane głośniki stereo

  - Kontrast przynajmniej 1000:1

  - Podświetlenie LED

  - Rozdzielczość własna Full HD

  - Sygnał wejściowy VGA, DVI-D

  - Gwarancja 3 lata

  - Zgodność z MS Windows 7, MS Windows 8

  - Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające, że: oferowany monitor jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, deklarację zgodności CE, certyfikat TCO 03

- Komputer typu notebook szt. 1 o parametrach

  - Procesor min. dwurdzeniowy w teście PassMark - CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) wykazujący wynik min. 3800

  - Zintegrowana karta graficzna HD

  - Zintegrowana karta dźwiękowa HD

  - Zintegrowana karta sieciowa Ethernet RJ-45 Gigabit

  - Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n, wbudowana obsługa Bluetooth

  - Min. 4GB pamięci RAM DDR3

  - Dysk twardy o pojemności min. 500GB

  - Nagrywarka DVD z możliwością nagrywania płyt dwuwarstwowych

  - Wyświetlacz o HD z podświetlaniem LED o przekątnej 15.6”, o rozdzielczości min. 1366x768, z powłoką antyodblaskową

  - porty: USB 3.0 – min 2 szt, USB 2.0 – min. 2 szt., HDMI – 1 szt., VGA – 1 szt.

  - wejście mikrofonu stereo – 1szt., wyjście słuchawek/liniowe – 1 szt., wbudowane głośniki stereo

  - wbudowany mikrofon i kamera internetowa

  - Zainstalowany w obudowie czytnik kart pamięci minimum w standardach: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick, XD

  - Mysz optyczna USB bezprzewodowa z nano nadajnikiem

  - klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną (oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie)

  - wbudowany czytnik linii papilarnych

  - oddzielny zasilacz, bateria pozwalająca na pracę min. do 10 godz.

  - Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznie, faksem, mailem, w przypadku braku możliwości naprawy podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach. 
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji pozostają one u zamawiającego. 
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001:2000. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z tą normą.

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

  - Oprogramowanie do obsługi nagrywarki, odtwarzacza DVD w języku polskim

  - MS Windows 8 Pro 64-bit PL z możliwością downgrade do MS Windows 7 Professional 64-bit PL

  - MS Office 2010 Professional PL

  - Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej

  - Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, deklarację zgodności CE

- Komputer typu notebook szt. 2 o parametrach

  - Procesor min. dwurdzeniowy w teście PassMark - CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) wykazujący wynik min. 3800

  - Zintegrowana karta graficzna HD

  - Zintegrowana karta dźwiękowa HD

  - Zintegrowana karta sieciowa Ethernet RJ-45 Gigabit

  - Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n, wbudowana obsługa Bluetooth

  - Min. 4GB pamięci RAM DDR3

  - Dysk twardy o pojemności min. 500GB

  - Nagrywarka DVD z możliwością nagrywania płyt dwuwarstwowych

  - Wyświetlacz o HD z podświetlaniem LED o przekątnej min. 17”, o rozdzielczości min. 1600x900, z powłoką antyodblaskową

  - porty: USB 3.0 – min 2 szt, USB 2.0 – min. 2 szt., HDMI – 1 szt., VGA – 1 szt.

  - wejście mikrofonu stereo – 1szt., wyjście słuchawek/liniowe – 1 szt., wbudowane głośniki stereo

  - wbudowany mikrofon i kamera internetowa

  - Zainstalowany w obudowie czytnik kart pamięci minimum w standardach: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick, XD

  - Mysz optyczna USB bezprzewodowa z nano nadajnikiem

  - klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną (oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie)

  - wbudowany czytnik linii papilarnych

  - oddzielny zasilacz, bateria pozwalająca na pracę min. do 7 godz.

  - Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznie, faksem, mailem, w przypadku braku możliwości naprawy podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach. 
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji pozostają one u zamawiającego. 
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001:2000. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z tą normą.

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

  - Oprogramowanie do obsługi nagrywarki, odtwarzacza DVD w języku polskim

  - MS Windows 8 Pro 64-bit PL z możliwością downgrade do MS Windows 7 Professional 64-bit PL

  - MS Office 2010 Professional PL

  - Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej

  - Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, deklarację zgodności CE

- Serwery sieciowe szt. 2 o parametrach

  - Procesor do zastosowań serwerowych o w teście PassMark - CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) wykazujący wynik min. 6200

  - Obudowa wieża

  - Płyta główna do zastosowań serwerowych

  - Zintegrowana karta graficzna HD

  - Zintegrowana karta dźwiękowa HD

  - Zintegrowana karta sieciowa Ethernet RJ-45 Gigabit serwerowa

  - Min. 4GB pamięci RAM DDR3

  - Dwa dyski twarde o pojemności min. 500GB pracujące w sprzętowym RAID1, sprzętowy kontroler obsługujący RAID 0/1/10

  - Nagrywarka DVD typu SuperMulti SATA

  - Porty: USB 2.0 – min. 8 szt.; min. 4 USB dostępne z przodu obudowy,

  - Min. PCI-E 16x – min. 1 szt, PCI-E 8x – min. 1szt., PCI-E 1x – min. 1 szt.

  - złącza wideo: VGA  – 1 szt. zgodne z zaoferowanym monitorem

  - Mysz optyczna USB z podkładką mającą podpórkę pod nadgarstek w ciemnym kolorze, klawiatura USB (oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie) z dołączoną podkładką ergonomiczną pod nadgarstki w ciemnym kolorze

  - Zasilacz min. 350W

  - Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznie, faksem, mailem, w przypadku braku możliwości naprawy podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach. 
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji pozostają one u zamawiającego. 
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001:2000. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z tą normą.

Możliwość weryfikacji casu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

  - Oprogramowanie do obsługi nagrywarki, odtwarzacza DVD w języku polskim

  - MS Windows 2008 Standard R2 64-bit PL OEM z 5 licencjami klienckimi CAL lub MS Windows 2012 Standard 64-bit PL OEM z 5 licencjami klienckimi CAL

  - Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej

  - Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, deklarację zgodności CE

- Drukarka laserowa wielofunkcyjna szt. 1 o parametrach:

  - Funkcje drukarki: drukowanie, kopiowanie, skanowanie

  - Technologia druku laserowa monochromatyczna

  - Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, B6, C5

  - Rozdzielczość druku min. 600 x 600 dpi

  - Maks. szybkość druku mono	min. 18 str./minutę

  - Skaner płaski o rozdzielczości min. 600 x 600 dpi

  - Maksymalny format skanowania i kopiowania A4

  - Kopiarka o rozdzielczości min. 600 x 400 dpi, możliwość tworzenia 99 kopii

  - Interfejs USB 2.0

  - Podajnik papieru do drukarki na min.150 arkuszy

  - Obciążenie 8000 str./mies.

  - Gwarancja minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznie, faksem, mailem, w przypadku braku możliwości naprawy podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach. 
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji pozostają one u zamawiającego. 
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z normą ISO 9001:2000. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z tą normą.

  - Oprogramowanie do obsługi drukarki w języku polskim

  - Współpraca min. z MS Windows 7 i MS Windows 8

  - Dostęp do aktualnych sterowników drukarki powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej                     – w ofercie należy podać adres strony internetowej

  - Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, deklarację zgodności CE